## Slide 1: Procena performansi kontrolnog protokola za pouzdan prenos UDP datagrama korišćenjem više paralelnih tokova
Osnovi računarskih mreža 2
Mentor: Miloš Pilipović
Studenti: Aleksandar Zagorac RA160/2016
Marina Repac RA141/2016

## Slide 2: Zadatak
na osnovu implementirane klijent-server programske arhitekture (UDP klijent/server), koristeći libpcap/WinPcap biblioteke, eksperimentalno odrediti ključne performanse kontrolnog protokola za pouzdan prenos podataka zasnovanog na osnovnom UDP protokolu korištenjem više paralelnih tokova:
  Eternet
  WiFi – USB adapter
obezbedi prenos UDP datagrama bez greške
obezbedi da UDP datagrami stignu u redosledu u kom su i poslati
obezbedi kontrolu toka podataka (proces upravljanja brzinom slanja UDP datagrama između dva komunikaciona čvora)

## Slide 3: Realizacija
za potrebe ovog projekta realizovane su strukture koje predstavljaju:
  ethernet zaglavlje
  ip zaglavlje
  udp zaglavlje
    u deo podataka UDP zaglavlja dodato je custom zaglavlje koji sadrži sekvencijski broj paketa koji se šalje
  sam paket sačinjen od svih ovih zaglavlja

## Slide 4: Eternet zaglavlje
informacije o izvorišnoj i odredišnoj MAC adresi
informacije o tipu zaglavlja sledećeg sloja
vrednost 0x0800 odgovara tipu mrežnog sloja IPv4, koji koristimo u zadatku

## Slide 5: IP zaglavlje
informacije o dužini zaglavlja
verzija IP protokola
tip servisa
ukupna dužina paketa (sa zaglavljem)
TTl (Time To Live)
protokol zaglavlja sledećeg sloja
polje kontrolne sume (checksum)
izvorišna i odredišna IPv4 adresa

## Slide 6: IP zaglavlje
vrednost 0x11 odgovara tipu transportnog sloja UDP, koji koristimo u zadatku
računanje checksum polja je realizovano sabiranjem svih vrednosti podataka iz paketa, osim samog polja checksum

## Slide 7: UDP zaglavlje
informacije o izvorišnom i odredišnom broju porta
dužina UDP datagrama (uključujući i zaglavlje)
polje kontrolne sume (checksum)

## Slide 8: Custom zaglavlje
sadrži samo jedno polje, broj sekvence, kojim pratimo redosled slanja paketa i na osnovu toga ispravno rekonstruiše podatke na prijemnoj strani

## Slide 9: Komunikacija
za slanje su korišćena dva paralelna toka (Eternet i Wi-Fi)
na samom početku pošiljalac (sender.c) na oba toka šalje veličinu fajla
ukoliko primalac (receiver.c) na oba toka ne primi istu vrdnost, proglašava se greška i komunikacija se prekida
nakon toga informacije nastavljaju da se šalju paralelno na oba toka
za svaki tok zadužena posebna nit
nit preuzima sledeći paket koji je na redu za slanje
nakon toga šalje paket sa datim rednim brojem

## Slide 10: Komunikacija
ukoliko dobije ACK poruku od primaoca prelazi na sledeći paket
ukoliko ne dobije ACK poruku, proces se ponavlja sve dok ga ne dobije ili dok se tok ne proglasi mrtvim

## Slide 11: Rezultat
prosečan broj bajtova koji se šalje po sekundi je 120 kbps

## Slide 12: Dodatni zahtevi
višeplatformska podrška (Windows / Linux)
programski jezik C
višenitno programiranje